玻珠幕投影幕资料

- 幕布材料

◆特点：光效率高，搞环境光和漫反射能力强，反以玻珠幕一般增益通常在1.5以上;

◆优点:搞:搞环境光和漫反射能力强,在环境光干扰的情况下能带来更明亮、色彩鲜艳的画面；

◆缺点：视角比较窄，无法清洗、容易掉珠；

◆应用：娱乐场所、学校、办公用、家用。

2、外壳材质：

采用八角形金属外壳设计，纤细精巧适合在中小型场所固定安装

3．产品参数：

| 比例 | 规格 （英寸） | 投影面积（W*H） (mm) | 外壳总长（L） (mm) | 左右黑边（B1） (mm) | 下黑边（B2） (mm) | 上黑边（B3） (mm) | 端盖尺寸（A） (mm) | 端盖尺寸（B） (mm) | 包装箱尺寸 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4：3 | 100 | 2030*1524 | 2295 | 40 | 40 | 40 | 80 | 93 | 2430*135*145 |
|  | 120 | 2440*1830 | 2700 | 40 | 40 | 40 | 80 | 93 | 2835*135*145 |
|  | 150 | 3050*2285 | 3330 | 50 | 40 | 50 | 80 | 93 | 3465*135*145 |
| 16：9 | 80 | 1770*995 | 2030 | 40 | 40 | 300 | 80 | 93 | 2165*135*145 |
|  | 92 | 2030*1145 | 2295 | 40 | 40 | 300 | 80 | 93 | 2430*135*145 |
|  | 100 | 2210*1245 | 2470 | 40 | 40 | 300 | 80 | 93 | 2605*135*145 |
|  | 106 | 2345*1320 | 2605 | 40 | 40 | 300 | 80 | 93 | 2740*135*145 |
|  | 120 | 2655*1495 | 2915 | 50 | 40 | 300 | 80 | 93 | 3050*135*145 |
|  | 133 | 2940*1655 | 3200 | 50 | 40 | 250 | 80 | 93 | 3335*135*145 |
|  | 150 | 3320*1867 | 3580 | 50 | 40 | 250 | 80 | 93 | 3715*135*145 |